|  | Для снятия требуемых размеров следует демонтировать заменяемый гидроцилиндр, оставив агрегат только с кронштейном (рис.1). |  | Снять размеры с присоединительного фланца кронштейна (рис.4). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снять размеры с хвостовика плунжера демонтированного гидроцилиндра (рис.2). |  | Механизм регулирования длины хода плунжера выставить на полный ход. Вращая ротор двигателя за крыльчатку, установить ползун в крайние положения и замерить расстояния между торцом ползуна и полостью стыковки кронштейна с редуктором (рис. 5, 6). |
|  | Демонтировать кронштейн (рис.3) |  |  |

Опросный лист для модернизации дозировочного агрегата

Размеры занести в таблицу

| Таблица результатов | Результаты измерений | Справочно |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ригахиммаш 1978 г. | ЗДТ «Ареопаг» |
| Давление в магистрали, МПа |  | - | - |
| Диаметр плунжера ( D, мм |  | - | - |
| Длина хвостовика плунжера L1, мм |  | 46 | 58 |
| Диаметр хвостовика плунжера ( d, мм |  | (18h8 | (18h8 |
| Длина резьбовой части хвостовика плунжера L, мм |  | 20 | 35 |
| Резьба на хвостике плунжера М, мм |  | М16×1,5 | М16×1,5 |
| Межосевое расстояние L2, мм |  | 90 | 90 |
| Межосевое расстояние L3, мм |  | 110 | 110 |
| Диаметр отверстия ( d1, мм |  | (18 | (18 |
| Диаметр отверстия ( D2, мм |  | (85Н8 | (85Н8 |
| Диаметр расточки ( D1 |  | (92 | (92 |
| Минимальный вылет ползуна Lmin, мм |  | 119 | 90 |
| Максимальный вылет ползуна Lmах, мм |  | 179 | 150 |
| Изготовитель агрегата: | Ригахиммаш 1978 г. | ЗДТ «Ареопаг» |